## Slide 1: can-to-go-system
  Gerät zum schnellen überprüfen der Funktionsfähigkeit eines CAN-Networks

## Slide 2: Funktionen
Portable
Plug and Play System
Anzeigen der CAN-Nachrichten auf einem Display
Optionaler Abschlusswiderstand
Micro USB Anschluss zum Debuggen
Einstellbare Baudrate
Einstellbar zwischen Normal/Extended Identifiers

## Slide 3: Vorentwurf
ESP-32
CAN-Anschluss mit Transceiver
UART to USB Connector
Status LED‘s
Batterie
Display

## Slide 4: Neues Design
CAN-Anschluss mit Transceiver
Status LED‘s
ESP-32
Logic Level Converter
Display Anschluss
Buttons

## Slide 5
Buttons
LED‘s
Notes: Buttons: - 10kOhm PullUps, im nicht gedrückt zustand hat der Pin 3,3 Volt im gedrückten dann 0 Volt, Pin hat im nicht gedrücken zustand definierten wert
- 1kOhm Überstrom Schutz falls man den GPIO ausversehen als Output definiert
LED‘s:
- 270 Ohm Vorwiderstand zur Strom regulierung

## Slide 6: ESP-32
Notes: ESP32:
- Bypass Kapazitoren, dienen zur Glättung der Spannung - unterschiedliche damit unterschiedliche Spannungsfrequenzen geglättet werden

## Slide 7: Logic Level Converter
Notes: LLC:
- Display braucht 5Volt, Chip der das Display Ansteuert auch (der die I2C nachrichten
- ESP kann nur 3,3Volt ausgeben
- Speziell für I2C da I2C mit sehr hohen Frequenzen arbeitet
-
-

## Slide 8: CAN-Anschluss mit Transceiver
Notes: CAN:
- 120 Ohm: Stellt sicher das das Can Signal nicht Kabel ende Reflektiert wird
- Transceiver: Wandelt CAN-Nachricht in Digitales IO Signal um welches für für ESP lesbar ist

## Slide 9: Leiterplatte
ESP-32
Status LED‘s
Buttons
SUB-D Stecker
UART-Transceiver
Display Anschluss
Logic Level Converter

## Slide 10: Software - Konzept
System:
  Microcontroller: esp32
  Framework: espidf
System Architektur:
Starting
Configuration
Operation

## Slide 11: Starting-State

## Slide 12: Configuration-State

## Slide 13: Operation-State

## Slide 14: Verbesserungsmöglichkeiten
CAN-Nachrichten mittels Bluetooth auf App auf dem Handy anzeigen
  Vorteile:
    Größeres Display
    Mehr Möglichkeiten zum User-Input
Widerstandsmessung zwischen CAN High und CAN Low um Status des Netzwerks zu erfassen
  Niedriger Beanspruchung des CAN Netzwerks